Gmina Paczków

Urząd Miejski w Paczkowie

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków

tel. (077) 4316791,   tel./fax ( 77) 5449004

www.paczkow.bip.net.pl   wzp@paczkow.pl

Nr zamówienia ZP.27.271.8.2018

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego

(SIWZ)

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej

na terenie aglomeracji Paczków”

- Dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym.

....................................................

Zatwierdzam

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11  ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Paczków, dnia 09 lutego 2018 r.

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93              z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 77 544 9004); elektronicznie (wzp@paczkow.pl).

- Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do oferty jak i jej uzupełnienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1 ustawy Pzp.)

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający  nie  przewiduje zwrotu kosztów  udziału Wykonawców  w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Załączniki:

- Wzór umowy

- Wzór oferty

- Wzór oświadczeń

- Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Wykaz dostaw

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Paczków - Urząd Miejski w Paczkowie

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków    tel. (77) 4316791,   tel./fax (77) 5449004

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA .

PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, skrót w treści SIWZ – pzp.

Zamawiający przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

(umowa o dofinansowanie  nr POIS.02.03.00-00-0213/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach)

- Dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34144500-3, 34114000-9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym, do czyszczenia kanalizacji wraz z przeszkoleniem pracowników. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Zbiornik:

- Wykonany ze stali o grubości min 6 mm, piaskowanej obustronnie

- Pokryty powłoką antykorozyjną epoksydową od wewnętrznej strony

- Od strony zewnętrznej pomalowany w kolorze RAL ( do ustalenia z Zamawiającym)

- Pojemność całkowita min 3000l

- Kształt cylindryczny

- Max. średnica zbiornika 1300mm, min. 1100mm

- Zbiornik dzielony na część wody czystej oraz część szlamową za pomocą stałej grodzi

- Zbiornik wody czystej umieszczony w przedniej części pojazdu o pojemności min 1000 l

- Zbiornik osadu umieszczony w tylnej części pojazdu o pojemności min 2000 l

- Możliwość zwiększenia zbiornika wody czystej do pojemności 3000 l poprzez wykorzystanie zbiornika osadu do transportu wody czystej i czyszczenia ciśnieniowego

- Zawór kulowy łączący lub rozłączający zbiornik wodny i szlamowy

- Wskaźnik napełnienia zbiornika wodą czystą umieszczony w widocznym miejscu

- Napełnianie zbiornika wody czystej poprzez złącze typu “strażackiego” DN52 umieszczone po prawej stronie zabudowy (widok od tyłu)

- Dennica tylna otwierana manualnie na lewą stronę

- Dennica wyposażona w gumową uszczelkę zapewniającą szczelność zbiornika

- Dennica tylna ryglowana manualnie za pomocą czterech klamr dociskowych, rozmieszczonych równomiernie na dennicy

- Na dennicy umieszczony zawór spustowy DN100 w dolnej części dennicy

- Na dennicy umieszczony zawór ssący DN75 w 1/3 wysokości dennicy

- Wziernik umożliwiający optyczną kontrolę napełnienia części szlamowej umieszczony na dennicy na min. 2 wysokościach

- Fartuch wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej zapewniający spływanie osadu

- Zbiornik musi być wyposażony w układ umożliwiający cyrkulację wody podczas jazdy samochodem, chroniący przed zamarznięciem w warunkach zimowych.

Napęd urządzenia:

- Napęd zabudowy z przystawki mocy podwozia. Przeniesienie napędu w sposób hydrauliczny

- Silnik sterowany za pomocą interfejsu elektronicznego umożliwiającego włączenie/wyłączenie silnika, zmniejszanie/zwiększanie obrotów silnika z poziomu panelu sterującego zabudowy

- Moc przystawki i silnika zapewniająca pracę obu pomp (ciśnieniowej i ssawnej) z pełną mocą jednocześnie. (min. 61KM)

Układ czyszczący:

- Pompa umieszczona w przedniej części zabudowy (za kabiną kierowcy)

- Dostęp do pompy przez drzwi serwisowe umieszczone po obu stronach zabudowy

- Pompa wyposażona w tłoki ceramiczne

- Wydatek pompy min. 100l/150 bar

- Pompa wyposażona w filtr wodny umieszczony przed pompą z przeźroczystą kopułą filtra, otwory spustowe, manometr, przyłącze do zbiornika wody czystej na nieczystości oraz węża wysokociśnieniowego.

- Kołowrót węża wysokociśnieniowego umieszczony na dennicy tylnej

- Kołowrót odchylany o min. 180°

- Wyposażony w wąż ciśnieniowy DN16 min. 120m

- Kołowrót zwijany/odwijany hydraulicznie

- Prowadnica węża do układania węża na kołowrocie manualna typu „otwarte oko”

- Zabezpieczenie przed pracą na sucho

- Pulsator –możliwość pracy pompy w trybie pulsacyjnym (przerywany strumień wodny) przy usuwaniu zatorów. Zawór włączający/wyłączający pulsator umieszczony bezpośrednio na pompie.

Układ ssący:

- Pompa ssawna umieszczona w przedniej części zabudowy (za kabiną kierowcy)

- Dostęp do pomy przez drzwi serwisowe umieszczone po obu stronach zabudowy

- Wydatek pompy 420 m3h

- Kołowrót z wężem ssawnym umieszczony na zbiorniku w tylnej części po prawej stronie pojazdu (patrząc od tyłu)

- Kołowrót z wężem ssawnym zwijany/odwijany manualnie

- Kołowrót wyposażony w wąż ssawny PVC ze wzmocnieniem DN75mm, L=18m

- Zawór pneumatyczny umożliwiający wytworzenie próżni w zbiorniku umieszczony przy kołowrocie ssawnym sterowany z poziomu panelu kontrolnego, podłączony bezpośrednio do układu ssawnego na kołowrocie

- Podciśnienie -0,8bar

- Nadciśnienie +0,5bar

- Praca pompy w trybie ssanie/tłoczenie

- Pompa ssąca ma zapewnić ssania osadów z głębokości do 7,5m.

Sterowanie:

- Panel kontrolny umieszczony przy kołowrocie węża ciśnieniowego

- Panel odchylany wraz z kołowrotem

- Na panelu umieszczone:

- Stacyjka z kluczykiem

- Włączanie silnika

- Włączenie/wyłączenie pompy ssawnej

- Włączenie/wyłączenie pompy czyszczącej

- Zwiększanie/zmniejszanie obrotów silnika

- Przycisk awaryjny STOP

- Przycisk niskiego stanu wody w zbiorniku

- Licznik motogodzin

- Otwarcie/zamknięcie pneumatycznego zaworu ssawnego

- Manometry układu czyszczącego oraz ssącego umieszczony w widocznym miejscu

Wyposażenie:

- Światła pulsacyjne LED (Belka świetlna w kolorze pomarańczowym) umieszczone w przedniej części na kabinie kierowcy

- Światła pulsacyjne LED (w kolorze pomarańczowym) umieszczone na tylnej dennicy min. 2szt

- Głowica czyszcząca dla DN80-200

- Głowica czyszcząca dla DN200-500

- Głowica przebijająca dla DN80-200

- Głowica przebijająca dla DN150-300

- Pistolet z lancą 800mm podłączany do głównego węża ciśnieniowego

- Końcówka ssawna do węża ciśnieniowego wykonana z tworzywa sztucznego

- 3 x wąż ssawny DN75, L=2,5m zakończony złączami typu PERROT

- Rura ssąca sztywna o dł. 2,5 m.

Zabudowa:

- Całkowita wysokość zabudowy (podwozie +zabudowa) może wynosić max. 2220mm w najwyższym punkcie mierzone od podłoża. (bez belki sygnalizacyjnej)

- Całość zabudowy umieszczona na ramie pośredniej

- W przedniej części zabudowy umieszczony przedział serwisowy (maszynownia) z dostępem do pompy ssawnej i ciśnieniowej oraz układu hydraulicznego.

- Max. długość maszynowni 1100mm

- Zamykane skrzynie narzędziowe umieszczone wzdłuż zbiornika do przewożenia węży i asortymentu do obsługi sieci kanalizacyjnej (haki, głowice, osłony itp.) umieszczone po lewej stronie zabudowy (patrząc od tyłu)

- Otwarte skrzynie do przewozu węża ssawnego w odcinkach umieszczone po prawej stronie zabudowy (patrząc od tyłu)

Zabezpieczenia:

- Przy osiągnięciu temperatury 70°C płynu w zbiorniku hydraulicznym musi nastąpić wyłączenie pompy

- Przy osiągnięciu temperatury 90°C płynu w zbiorniku hydraulicznym musi nastąpić wyłączenie całego urządzenia

Podwozie

- DMC w zakresie min: 7300kg max: 7500kg przy założeniu, że minimalna ładowność zbiornika nie będzie mniejsza niż 2,4 tony.

- konfiguracja osi 4x2 (napęd na tylną oś)

- Moc silnika min. 150 KM, norma emisji spalin EURO 6

- pojemność silnika: min. 2800 ccm

- rozstaw osi w zakresie: 3350-3450mm

- zbiornik paliwa o pojemności min. 100 l

- kabina jednorzędowa

- kabina odchylana

- kolor kabiny biały

- zdalnie sterowany zamek centralny z dwoma kompletami kluczy

- układ kierowniczy przystosowany do ruchu prawostronnego

- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

- szyby sterowane elektrycznie

- układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania

- układ ESP

- hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej

- sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego

- lusterka wsteczne podgrzewane, regulowane manualnie

- klimatyzacja manualna

- radio z zestawem głośnomówiącym

- światła do jazdy dziennej

- halogeny przeciwmgłowe wbudowane w zderzak

- koła w rozmiarze min. 17”

- pełnowymiarowe koło zapasowe

Wymiary całkowite urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego:

- Długość max: 6400mm

- Szerokość max: 2100mm (bez lusterek)

- Wysokość max: 2200mm (bez belki świetlnej, sygnałów ostrzegawczych)

Dodatkowe wymagania:

- Dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wstępnego odbioru u Wykonawcy. Termin wstępnego odbioru pojazdu upływa na min. 10 dni przed odbiorem końcowym. Wstępny odbiór odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego odbędzie się przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i obejmowało będzie szkolenie zasadnicze i pracę urządzenia w terenie. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem Zamawiającego w szkoleniach pokrywa Wykonawca.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym nastąpi w terminie do: maksymalnie 7 miesięcy od daty podpisania umowy. (Termin – w zależności od terminu zaoferowanego przez Wykonawcę, w wybranej najkorzystniejszej ofercie).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                                 o zamówieniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to               z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie dostawy urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym,

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                              w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

- Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.

- Postawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie                do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, potwierdzających spełnianie warunków udziału                w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

    - Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej).

    - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

    - Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy)

    - W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie                       z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

    - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

- OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego  wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym  w SIWZ wzorem.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI:

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.                  z 2016r. poz. 716)

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ,

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa               w pkt. 2.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są Sebastian Kornaś tel.  77 431 6766 wew. 114, pokój nr 4, Marek Kieliszek tel. 787747140

- Godziny w których można uzyskać informacje: poniedziałek-piątek 8:00-14:00,

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000 złotych.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ.

- Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy.

- W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

4.	Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII pkt 1.

- Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty powinny być jednoznaczne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                    z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy              w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT:

- Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1 48-370 Paczków

- Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków – etap II”

- Dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym.

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27 lutego 2018 r. godz. 15:30

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie przy ul. Rynek 1 pok. nr 11 (I piętro) do dnia 27 lutego 2018 r. godz. 15:00

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).

- W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty                  z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.

- Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.

- W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

- Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

- UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

- Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

OTWARCIE OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie przy                 ul. Rynek 1 pokój nr 12 (I piętro) w dniu 27 lutego 2018 r. godz. 15:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

  - kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),

  - oferty zamienne (uzupełnienia),

  - pozostałe oferty,

  - oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                  w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 9 i 10, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl .

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować podatki oraz inne należności publiczne.

      - Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

      - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

      - Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe Kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ( C ) | 60 % | 60 punktów |
| 2 | Termin dostawy (TD) | 40% | 40 punktów |

  - W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

  - W przypadku kryterium "Termin dostawy" (należy podać w pełnych miesiącach nie więcej niż 7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pt(TD)= • Max  (T)

gdzie:

| Pt(T) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "t" za kryterium "Termin dostawy"; |
| --- | --- |
| Tmin | najniższy (najkrótszy) termin dostawy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ti | Termin dosatwy podany przez wykonawcę w ofercie "t" (w pełnych miesiącach); |
| Max (T) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Termin dostawy". |

- Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami   (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, uzgodnionym przez Zamawiającego                          z Wykonawcą zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

- Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY                  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,                             w następujących okolicznościach:

- pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT,

  - zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

  - zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

  - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

  - wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,

  - zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

UMOWA NR…………………..

Zawarta w dniu ……………..2018 r. pomiędzy:

Gminą Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolkę

przy kontrasygnacie Dariusza Wąsiaka Skarbnika Gminy Paczków,

nr identyfikacyjny NIP: 753-237-79-15

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………….. (NIP:…………………………………… Regon…………………………………….),  zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o poniższej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygniętego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przetargu nieograniczonego nr ZP.27.271.4.2018 na wykonanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym.

- Wykonawca  zobowiązany jest  do przeszkolenia pracowników wytypowanych po stronie Zamawiającego zgodnie z treścią SIWZ

- Wymagania techniczne dot. przedmiotu zamówienia opisane są szczegółowo w SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Podstawą wykonania przedmiotu umowy są:

  - złożona oferta

  - SIWZ

  - Przepisy prawa

§ 2

Termin realizacji

- Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie …………… miesięcy od dnia podpisania umowy.

§3

Warunki odbioru i realizacji umowy

- Przedmiot zamówienia ma być wykonany z należytą starannością, spełniać wymagania określone przepisami prawa, normami polskimi oraz być dostarczone w formie skompletowanej i zabudowanej wraz z niżej wymienioną dokumentacją w języku polskim:

- schematy elektryczne, sterownicze, mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne i sygnałowe zabudowy specjalistycznej

- dokumentacja techniczno-ruchowa

- dla pojazdu kompletnego: świadectwo homologacji, dla pojazdu skompletowanego świadectwo homologacji pojazdu niekompletnego/dodatkowe badania techniczne przeprowadzone przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów

- wszelkie inne, nie wymienione dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu do rejestracji pojazdu na terenie Polski jako pojazd specjalny

- certyfikaty i deklaracje zgodności z PN dla zastosowanych urządzeń i rozwiązań

- podpisane oświadczenie, że pojazd specjalny nie podlega nadzorowi odpowiednich służb technicznych np. UDT

- instrukcja obsługi zabudowy, podwozia (w języku polskim)

- książki gwarancyjne dla podwozia i zabudowy

- wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikacje techniczne wydane przez producenta lub przedstawicieli producenta potwierdzające posiadane przez oferowany przedmiot dostawy parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego

- katalog techniczny części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających się

- Za kompletność dokumentów wymienionych w §3 pkt 1 odpowiada Wykonawca.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego odbędzie się przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i obejmowało będzie szkolenie zasadnicze i pracę urządzenia w terenie. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem Zamawiającego w szkoleniach pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia fachowe szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi na poziomie gwarantującym eksploatację towaru zgodnie z wymogami producenta oraz Wykonawcy. Szkolenie zostanie zakończone praktycznym sprawdzeniem umiejętności pracowników Zamawiającego oraz wydaniem przez dostawcę stosownych zaświadczeń.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru wstępnego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch etapach:

  - I etap dokonany w siedzibie Wykonawcy potwierdzony protokołem odbioru częściowego urządzenia

  - II etap po dostarczeniu urządzenia do zamawiającego, zaprezentowaniu przez Wykonawcę pełnej jego sprawności w czasie pracy z udziałem Zamawiającego oraz przeszkoleniu w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego

§ 4

Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za sprzedane i  dostarczone urządzenie ssąco-płuczące w kwocie netto:………………………(słownie: ………………………………. 00/100 netto), VAT 23% - ……………………………………………….brutto: …………………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający dokona zapłaty ceny po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, w ciągu 21 dni po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.

§ 5

Gwarancja i serwis

- Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z Kodeksem cywilnym

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy w tym na:

  - bezawaryjną pracę podwozia urządzenia

  - bezawaryjną pracę całego zabudowanego na podwoziu zestawu urządzeń do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i odsysania osadów

  - trwałość zewnętrznych powłok malarskich przy styczności ze ściekami komunalnymi, paliwami, smarami, licząc od dnia zatwierdzenia przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

- Gwarancja wymieniona w §4 pkt 2 obejmuje wszystkie wady towaru, bez jakichkolwiek wyłączeń np. usterki, niedoróbki, wady materiałowe z zastrzeżeniem § 5 pkt 8

- Wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis gwarancyjny

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz zamawiającego usługi doradztwa w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Serwis kompletnego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym w zakresie zabudowy pełni Wykonawca, w zakresie podwozia wskazana przez Wykonawcę autoryzowana przez producenta sieć sprzedaży.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami gwarancyjnymi oraz naprawami w okresie gwarancyjnym.

- Nie są objęte gwarancją części pojazdu, które przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w książce gwarancyjnej producenta zużywają się eksploatacyjnie, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnego z instrukcją użytkowania, jak również uszkodzenia powstałe w takich przypadkach jak:

- wprowadzenie jakichkolwiek zmian w budowie urządzenia bez uzgodnienia z Wykonawcą

- przeprowadzania napraw lub prac serwisowych przez jednostki nie posiadające autoryzacji

- używania części zamiennych nie zalecanych przez producenta

- niewłaściwego konserwowania lub jego braku.

- Zamawiający dokonuje zgłoszenia wady pojazdu w okresie gwarancji faxem lub mailem na adres Wykonawcy z wyszczególnieniem stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej pojazdu niezwłocznie.

- Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej pojazdu:

- nie później niż w terminie 7 dni roboczych – w przypadku wystąpienia usterki wykluczającej pojazd z eksploatacji

- nie później niż w terminie 14 dni roboczych – w przypadku wystąpienia usterki nie wykluczającej pojazd z eksploatacji

od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Naprawy oraz przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się za zgodą Zamawiającego we wskazanym przez Wykonawcę serwisie na terenie Polski.

§ 6

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie umowy

- Zamawiający ustanawia ze swej strony osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy: …………………………………………………

- Wykonawca ustanawia ze swej strony osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy: …………………………………………………

§ 7

Kary umowne

- W razie zwłoki w wykonaniu  umowy Zamawiającemu należy się od Wykonawcy kara umowna  w wysokości 0,2% wartości umówionej ceny  określonej w § 4 za każdy dzień zwłoki.

- W razie wystąpienia takiej zwłoki Zamawiający może nadto:

- - wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej  w ust. 1.

- - odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka ta przekroczy okres 14 dni oraz zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości ceny określonej w § 4.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada wyłącznie Zamawiający wypłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% ceny określonej w § 4.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada wyłącznie Wykonawca wypłaci on Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 30% ceny  określonej w § 4.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez drugą stronę. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary umownej potrącić należną mu kwotę kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

- Zamawiający może także w każdym wypadku dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

§ 8

Zmiany postanowień zawartej umowy

Zmiana postanowień wynikających z niniejszej umowy winna być dokonana przez obie strony w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 9

Podwykonawcy

- W przypadku wystąpienia podwykonawcy, zapłata Wykonawcy za pracę zrealizowane przez podwykonawcę nastąpi w terminie zgodnym z § pkt 2 po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego uregulowanie należności na rzecz podwykonawcy.

- Ustalenia zawarte w § 9 pkt 1 stosuje się odpowiednio do umowy z dalszymi podwykonawcami.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie miejscowo właściwego sądu,  siedziby Zamawiającego.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności  pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy na inne osoby.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający

- i 1 egzemplarz Wykonawca.

- Dokumentami integralnie związanymi z umową są w formie załączników:

- Załącznik nr 1– oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 2– SIWZ

- Załącznik nr 3 – karta gwarancyjna

Zamawiający							Wykonawca

…………………………………			                          ……………………………….

Kontrasygnata Skarbnika

…………………………………

OFERTA – wzór

........................................, dnia ..............................

miejscowość	                   data

- Zamawiający:

Gmina Paczków Rynek 1, 48-370 Paczków

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

- Wykonawca:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Przedmiot zamówienia

Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym.

| WYNAGRODZENIE ZA CAŁKOWITE WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Cena bez VAT (netto) Słownie |  |
| Podatek VAT Słownie |  |
| Cena z VAT (brutto) Słownie |  |
| Termin wykonania dostawy | ……… miesięcy |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności wskazane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ tj. zapłatę ceny po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, w ciągu 21 dni po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z parametrami zamieszczonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić – powierzyć podwykonawcom*) w następującym zakresie robót:

| L.p. | Zakres czynności Powierzonych podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i projektu umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że przyjmujemy je w całości. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł.

Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:

(  rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

(  rachunek bankowy: .........................................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że złożona oferta

□ nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

□ prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku* |
| --- | --- | --- |

*) dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:

( żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa                       w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

( wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

- W przypadku wyboru naszej oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zapłata należności winna nastąpić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………….

- Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer .....

do strony numer ...... (łącznie z załącznikami).

Podpis(y) Wykonawcy(ów):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Załącznik  do SIWZ – oświadczenie potwierdzające                                                                   spełnienie warunków udziału w postępowaniu

| Wykonawca: | Zamawiający: Gmina Paczków Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1, 48-370 Paczków |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

- Dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………..……………………….…………………….,     w następującym zakresie: ………………..……………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                 z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik do SIWZ – oświadczenie dotyczące

przesłanek wykluczenia z postępowania

| Wykonawca: | Zamawiający: Gmina Paczków Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1, 48-370 Paczków |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

- Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………..…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dot. postępowania na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” – Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym oświadczamy, że:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *)

lub

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę             w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej *)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość, data | pieczęć i podpis upoważnionych |
| --- | --- |
|  | przedstawicieli firmy |

Wzór przykładowy

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja (My) niżej podpisany (ni)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

- Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

| …………………………………….. | pieczęć i podpis upoważnionych |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | przedstawicieli firmy |

Załącznik do SIWZ

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/ców

.............................................

(miejscowość i data )

WYKAZ DOSTAW

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”

- Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym

przedkładam wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

| Lp. | Odbiorca usługi | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.................................................................................podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy