OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30000 EURO

- Zamawiający:

Nazwa zamawiającego:		GMINA PACZKÓW

Adres zamawiającego:		RYNEK 1, 48-370 PACZKÓW

NIP:				753-237-79-15

Telefon:				(77) 431 67 91

Faks:				(77) 544 90 04

Internet:				bip.paczkow.pl

- Rodzaj zamówienia:	 roboty budowlane,		 dostawy,		 usługi.

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
i obowiązującymi przepisami wykonawczymi:

- przeglądu pięcioletniego rozszerzonego 66 obiektów mostowych (36 drogowych obiektów mostowych, 23 kładki dla pieszych, 7 przepustów) na terenie Gminy Paczków wg Ewidencji Obiektów Mostowych, oraz ekspertyz technicznych zgodnie z wpisami w protokołach okresowej kontroli i zakresem ekspertyz obiektów mostowych Gminy Paczków.

- wykonanie kontroli pięcioletniej rozszerzonej dróg gminnych oraz dokonanie wpisów do książek obiektów. Łączna długość dróg gminnych 30,361 km. Książki obiektów 63 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie rozszerzonego przeglądu obiektów mostowych obejmuje:

- ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania, sprawdzenie estetyki oraz otoczenia obiektów mostowych według ewidencji obiektów mostowych Gminy Paczków dla 36 mostów, 23 kładek dla pieszych, 7 przepustów

- rejestrację zmian powstałych w czasie użytkowania obiektu oraz opracowanie protokołów z kontroli oraz sporządzenie bieżącego planu prac do przeprowadzenia przy każdym obiekcie, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane,

- przekazanie materiałów w postaci papierowej 1 sztuka oraz w wersji elektronicznej (w formacie „jpg” lub „pdf” na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD))

Przeprowadzenie rozszerzonego przeglądu dróg gminnych obejmuje:

- ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania, sprawdzenie estetyki oraz otoczenia obiektów drogowych, tj. wykonanie oceny stanu technicznego  wszystkich elementów drogi pasa drogowego i jego wyposażenia: jezdnie, oznakowanie i stałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe, zjazdy publiczne; pobocza utwardzone i nieutwardzone, skarpy, odwodnienia ulic (studzienki deszczowe, ścieki, odwodnienia liniowe, rowy, przepusty średnicy do 150cm),

W wykazie cech techniczno - eksploatacyjnych nawierzchni należy rejestrować:

- uszkodzenia powierzchniowe (ubytki, wyboje - w tym zapadnięte  
  studzienki deszczowe i włazy kanalizacyjne, łaty, wgniecenia);
- odkształcenia nawierzchni (koleiny, garby i przemieszczenia, zapadnięcia 
   i osiadania nawierzchni);
- spękania (połączenia technologiczne, spękania: liniowe, krawędziowe, 
   poprzeczne, w śladach kół, siatkowe)

- przedstawienie opisu kryteriów przyjętej skali, przynajmniej 5 punktowej, 
      dla oceny punktowej wyników przeglądu.

- ocenę, określającą stan techniczny drogi wraz z jej  indywidualnym opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem wymaganych prac konserwatorskich ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, przekazanie materiałów w postaci papierowej 
1 sztuka oraz w wersji elektronicznej (w formacie „jpg” lub „pdf” na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD))

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający
 z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów okresowych dróg, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
 i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

- Termin wykonania zamówienia: do 21.10.2022r

- Osoba(y) upoważnione do kontaktów:

Imię i nazwisko Marcin Szaleniec , Elżbieta Rajchel

Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 3

tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 115, w godz. 10:00 – 14:00.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

najniższa cena

lub

cena oraz inne dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria:								Znaczenie:

- Cena								100%

- Oznaczenie oferty: „Oferta na wykonanie rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych i dróg”

- Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 29.07.2022r godz.1000

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 3, dnia 29.07.2022r. godz.1030

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje.

13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:

- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

- oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia.

Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

## BURMISTRZ GMINY PACZKÓW

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:	..

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:	..

Zamieszczono na stronie internetowej bip.paczkow.pl:	..

Usunięto ze strony internetowej bip.paczkow.pl:	..